456320, Челябинская обл., Миасс, ул. Ильмен-Тау, 11/15;                      Т./ф.: (351) 354-41-15;  8-922-635-0000

Синицын Андрей +7 (902) 60000-81, bau-oil-resurs@mail.ru

Уважаемые господа!

ООО «Бау-Ойл-Ресурс» осуществляет поставку широкого ассортимента техники  для  строительных, дорожно-строительных, коммунальных, горных и нефтегазодобывающих предприятий России

Экскаватор-погрузчик  WB93R-5

Оборудован  телескопической  рукоятью и различными по  диаметру колесами на передней и       задней  осях.

телескопическая рукоять с разводкой под гидромолот,

мощность двигателя 100,6 л.с.,

передний ковш (1,03м3) с зубьями,

задний ковш 0,19 м3 шириной 600мм,

температура эксплуатации  –300…+400С.,

глубина копания обратной лопатой  6100 мм.

эксплуатационная масса 7500 кг.

Экскаватор-погрузчик  WB93S-5

Оборудован  телескопической  рукоятью и равновеликими по  диаметру колесами на передней и задней  осях.

«крабовый ход»,

механическая КПП,

телескопическая рукоять с разводкой под гидромолот,

мощность двигателя 100,6 л.с.,

передний ковш (1,03м3) с зубьями,

задний ковш 0,19 м3 шириной 600мм,

температура эксплуатации  –300…+400С.,

глубина копания обратной лопатой  6100 мм.

эксплуатационная масса 8000 кг.

Экскаватор-погрузчик  WB97S-5

Оборудован  телескопической  рукоятью и равновеликими по  диаметру  колесами на  передней и задней  осях.

«крабовый ход»,

автоматическая КПП,

телескопическая рукоять с разводкой под гидромолот,

передний ковш (1,1м3) с зубьями,

задний ковш 0,19 м3 шириной 600мм,

температура эксплуатации  –300C…+400С.,

глубина копания обратной лопатой   6100 мм

эксплуатационная масса 8000 кг.

Погрузчик с бортовым поворотом SK815-5

Базовая машина производство                                Италия

эксплуатационная масса 			            2 630 кг

двигатель						KOMATSU 4D88Е-1FD

мощность двигателя					34,7 кВт / 47,2 л.с.

грузоподъемность					700 кг

Вместимость ковша					0,4 м3

Вырывное усилие ковша				1 750 кг

Максимальная грузоподъемность			2 138 кг

Ширина габаритная (по ковшу)			1 730 мм

Длина транспортная					3 350 мм

Высота с максимальным вылетом стрелы		3 730 мм

Погрузчик с бортовым поворотом SK1026-5

Базовая машина производство                         	Италия

эксплуатационная масса 			            3 600 кг

двигатель						KOMATSU S4D98Е-2NFE

мощность двигателя					62 кВт / 84 л.с.

грузоподъемность					1 200 кг

Вместимость ковша					0,45 м3

Вырывное усилие ковша				2 400 кг

Максимальная грузоподъемность			2 450 кг

Ширина габаритная (по ковшу)			1 880 мм

Длина транспортная					3 350 мм

Высота с максимальным вылетом стрелы		4 115 мм

Гусеничный бульдозер KOMATSU D37ЕХ-22

Базовая машина производства				Япония

эксплуатационный вес 		                        	8 300 кг;

двигатель KOMATSU SAА4D95LE-5 мощность           	89 л/с;

отвал – 							прямой с перекосом; 1.77 м3

кабина 						            с защитой ROPS;

башмаки гусениц, ширина                                            	400 мм

общая длина (с отвалом)				 	4 190 мм;

общая ширина (без отвала)				 1 910 мм;

общая ширина (с отвалом)				 	2 710 мм;

общая высота с установленной кабиной  	             2 760 мм;

давление на грунт  				             	0,44 кг/см2;

температура эксплуатации					 – 20 …+400С

Гусеничный бульдозер KOMATSU D39ЕХ-22

Базовая машина производства				Япония

эксплуатационный вес 		                        	 9 040 кг;

двигатель KOMATSU SAА4D107E-1 мощность          	105 л/с;

отвал – 							 прямой с перекосом; 2,21 м3

кабина 						             с защитой ROPS;

башмаки гусениц, ширина                                            	 460 мм

общая длина (с отвалом) 				 	 4 335 мм;

общая ширина (без отвала)				 2 110 мм;

общая ширина (с отвалом)				 	 2 710 мм;

общая высота с установленной кабиной  	             2 835 мм;

давление на грунт  				             	0,42 кг/см2;

температура эксплуатации					– 20 …+400С

Гусеничный бульдозер KOMATSU D63Е-12

Базовая машина производства 				Япония

эксплуатационный вес 		                                   	18 390 кг;

двигатель KOMATSU SA6D114E мощность                     	180 л/с;

отвал – 						            	полусферический; 4,4 м3

однозубый рыхлитель;

кабина 						            	с защитой ROPS;

башмаки гусениц, ширина                                                 	560 мм;

общая длина  					            	6 510 мм;

общая ширина  					             	3 235 мм;

общая высота с установленной кабиной  	                       3 140 мм;

давление на грунт  				            	0,61 кг/см2;

температура эксплуатации                                              	– 250С …+400С

Гусеничный бульдозер KOMATSU D65Е-12

Базовая машина производства				Япония

эксплуатационный вес 		                        	19125 кг;

двигатель KOMATSU SAD140E-2 мощность             	180 л/с;

отвал – 						 	прямой с перекосом; 3,89 м3

многозубый рыхлитель;

кабина 						             с защитой ROPS;

башмаки гусениц, ширина                                            	510 мм

общая длина  					            5440 мм;

общая ширина  					 	3460 мм;

общая высота с установленной кабиной  	            3165 мм;

давление на грунт  				             	0,57 кг/см2;

температура эксплуатации	:

кондиционер							-200С…+400С

отопитель и антиобледенитель				-300С…+400С

устройство предварительного нагрева Mikuni   		-400С…+400С

Гусеничный бульдозер KOMATSU D155A-5

Базовая машина производства 			  	Япония

эксплуатационный вес 				            	38800 кг;

двигатель KOMATSU SAD140E-2 мощность 	  	310 л/с;

отвал – 							  	полусферический;

однозубый рыхлитель;

кабина 									с защитой ROPS;

башмаки гусениц, ширина 					560 мм;

общая длина  							8155 мм;

общая ширина  							3950 мм;

общая высота с установленной кабиной  			3500 мм;

ширина колеи   							2100 мм;

давление на грунт  						1,05 кг/см2;

температура эксплуатации	:

кондиционер							-200С…+400С

отопитель и антиобледенитель				-300С…+400С

устройство предварительного нагрева Mikuni   		-400С…+400С

Гусеничный бульдозер KOMATSU D275A-5

Базовая машина производства 			  	Япония

эксплуатационный вес 				            	50850 кг;

двигатель KOMATSU SDA6D140E мощность 	  	410 л/с;

отвал – 							  	полусферический;

однозубый рыхлитель;

кабина 									с защитой ROPS;

башмаки гусениц, ширина 					610 мм;

общая длина  							9290 мм;

общая ширина (без отвала)					2870 мм;

общая высота с установленной кабиной  			3985 мм;

давление на грунт  						1,2 кг/см2;

температура эксплуатации

кондиционер							-200С…+400С

устройство предварительного нагрева Mikuni   		-500С…+400С

по запросу ACP

Гусеничный бульдозер KOMATSU D375A-5

Базовая машина производства 			  	Япония

эксплуатационный вес 				               	66 985 кг

двигатель KOMATSU SA6D170E мощность 	  	   	525 л/с

отвал – 								полусферический перекашиваемый

однозубый рыхлитель;

кабина 								     	с защитой ROPS

башмаки гусениц, ширина 				     	610 мм

общая длина  						  	10 330 мм

общая ширина  						     	3 110 мм

общая высота с установленной кабиной  		     	4 230 мм

давление на грунт  					    	1,43 кг/см2

температура эксплуатации                                               	-500С…+400С

по запросу ACP

Гусеничный экскаватор KOMATSU РС-35MR-2

Базовая машина производство                                  	 		Япония

эксплуатационный вес                                               	 		3740кг;

двигатель KOMATSU 3D88E мощность                  		29,1 л/с;

температура эксплуатации                                        		-200С…+400С

ковш                                                                             		0,11 м3

стрела                                                                           		2560 мм

рукоять                                                                         		1350 мм

глубина копания                                                          		3170 мм

давление на грунт                                                        		0,35 кг/см2

ширина гусениц                                                           		300 мм

длина транспортная                                                     		4850 мм

ширина габарит                                                            		1740 мм

Гусеничный экскаватор KOMATSU РС 50MR-2

Базовая машина производство			Япония

эксплуатационный вес                                               		 	5040 кг;

двигатель KOMATSU 4D88E   мощность    	  			39,4 л/с;

температура эксплуатации                                        		 -200С…+400С

ковш                                                                              		0,16 м3

стрела                                                                           		2900 мм

рукоять                                                                        		1640 мм

глубина копания                                                         		3800 мм

давление на грунт                                                       		0,29 кг/см2

ширина гусениц                                                          		400 мм

длина транспортная                                                    		5550 мм

ширина габарит                                                           		1960 мм

Гусеничный экскаватор KOMATSU РС 60-7

объем ковша (SAE, плотность грунта 1,8 т/куб)  			0,28 куб

эксплуатационная масса 						6250 кг

температурное исполнение                                        		 -20… +40

двигатель					           			KOMATSU 4D95LЕ

мощность двигателя							55 л.с

стрела                                                                            		3710 мм

рукоять                                                                          		1650 мм

глубина копания                                                           		4100 мм

давление на грунт                                                         		0,3 кг/см2

ширина гусениц                                                           		 450 мм

длина транспортная                                                      		6080 мм

ширина габарит                                                             		2180 мм

Гусеничный экскаватор KOMATSU РС 130-7

эксплуатационный вес                                                 			12600 кг;

двигатель KOMATSU SAA4D95LE мощность            		 88 л/с;

температура эксплуатации                                          		-200С…+400С

ковш                                                                                		0,53 м3

стрела                                                                             		4600 мм

рукоять                                                                            		2500 мм

глубина копания                                                             		5520 мм

давление на грунт                                                          		0,39 кг/см2

ширина гусениц                                                              		500 мм

длина транспортная                                                       		7595 мм

ширина габарит                                                              		2490 мм

Гусеничный экскаватор KOMATSU РС 200-7

эксплуатационный вес                                                 			19700 кг;

двигатель KOMATSU SAA6D102E мощность            		150 л/с;

объем двигателя                                                           		5,88 л

температура эксплуатации                                        		 -250С…+400С

ковш                                                                               		0,8 м3

ширина ковша                                                               		1150 мм

стрела                                                                           		 5700 мм

рукоять                                                                          		2925 мм

глубина копания                                                            		6920 мм

давление на грунт                                                         		0,46 кг/см2

ширина гусениц                                                             		600 мм

длина транспортная                                                     		 9425 мм

ширина габарит                                                             		2800 мм

Гусеничный экскаватор KOMATSU РС 220-7

эксплуатационный вес                                                  			22900 кг;

двигатель KOMATSU SAA6D102E мощность 	  		175 л/с;

объем двигателя                                                           		5,88 л

температура эксплуатации                                          		-250С…+400С

ковш                                                                               		1,0 м3

ширина ковша                                                               		1260 мм

стрела                                                                             		5850 мм

рукоять                                                                           		3045 мм

глубина копания                                                            		6920 мм

давление на грунт                                                         		0,51 кг/см2

ширина гусениц                                                             		600 мм

длина транспортная                                                      		9885 мм

ширина габарит                                                             		2980 мм

Гусеничный экскаватор PC270-7

температурное исполнение                                          -		25… +40

двигатель 								KOMATSU SAА6D102Е-2

объем ковша (SAE, плотность грунта 1,8 т/куб)    		1,3 куб

мощность двигателя					  		182 л.с

стрела                                                                             		5700 мм

рукоять                                                                           		2925 мм

глубина копания                                                             		6460 мм

| высота копания | 10000 мм |
| --- | --- |

давление на грунт                                                         		0,56 кг/см2

ширина гусениц                                                             		600 мм

длина транспортная                                                     		9790 мм

Гусеничный экскаватор PC300-7

объем ковша (SAE, плотность грунта 1,8 т/куб)       		1,4 куб

ширина ковша                                                                   		1445 мм

эксплуатационная масса 				      		30800 кг

двигатель 								KOMATSU SAА6D114Е

мощность двигателя					      		242 л.с

объем двигателя                                                              		8,27 л

стрела                                                                                		6470 мм

рукоять                                                                              		3185 мм

глубина копания                                                               		7380 мм

давление на грунт                                                            		0,64 кг/см2

ширина гусениц                                                                		600 мм

длина транспортная                                                        		11140 мм

Гусеничный экскаватор PC360-7

объем ковша (SAE, плотность грунта 1,8 т/куб)       		1,6 куб

эксплуатационная масса 				      		33 000 кг

двигатель 								KOMATSU SAА6D114Е

мощность двигателя					     		155 л.с

объем двигателя                                                              		8,27 л

стрела                                                                               		7 060 мм

рукоять                                                                              		3 380 мм

глубина копания                                                               		7 820 мм

| высота копания | 10 915 мм |
| --- | --- |

давление на грунт                                                            		0,64 кг/см2

ширина гусениц                                                                		700 мм

длина транспортная                                                        		11 140 мм

Гусеничный экскаватор PC400-7

объем ковша (SAE, плотность грунта 1,8 т/куб)   		1,9 куб

ширина ковша                                                               		1625 мм

эксплуатационная масса 				  		41400 кг

двигатель 								KOMATSU SAА6D125Е-3

мощность двигателя					  		330 л.с

объем двигателя                                                          		11,04 л

стрела                                                                            		7060 мм

рукоять                                                                           		3380 мм

глубина копания                                                            		7820 мм

давление на грунт                                                         		0,79 кг/см2

ширина гусениц                                                             		600 мм

длина транспортная                                                     		11940 мм

ширина габарит                                                             		3340 мм

Фронтальный погрузчик WA200-3

Эксплуатационная масса                                              10 000 кг

Двигатель                                                                       KOMATSU SAА6D102E-2

Мощность двигателя                                                      89 кВт/ 120 л.с.

Объем ковша                                                                1,9 м3

Ширина ковша                                                                2 550 мм

Высота разгрузки                                                           2 700 мм

Высота  погрузчика (до верхней части кабины)         3 180 мм

Температурное исполнение                                         -25… +40 ºС

Фронтальный погрузчик WA320-3

Эксплуатационная масса                                             12 900 кг

Двигатель                                                                       KOMATSU SA6D112E

Мощность двигателя                                                    114 кВт/ 153 л.с./2 350 об.мин

Объем ковша                                                               2.3 м3

Ширина ковша                                                               2760 мм.

Высота разгрузки                                                          2800 мм.

Номинальная грузоподъемность                                 4 000 кг

Максимальное вырывное усилие                                13 050 кг

Максимальное тяговое усилие                                    12 200 кг

Температурное исполнение                                        -30… +40 ºС

Фронтальный погрузчик WA380-3

Эксплуатационная масса                                             16 360 кг

Двигатель                                                                       KOMATSU S6D114

Мощность двигателя                                                     146 кВт/ 196 л.с./ 2 300 об/мин

Объем ковша                                                                3 м3

Ширина ковша                                                                2915 мм.

Высота разгрузки                                                           2900 мм.

Номинальная грузоподъемность                                  5 000 кг

Максимальное вырывное усилие                                 17 130 кг

Максимальное тяговое усилие                                     15 000 кг

Температурное исполнение                                         -30… +40 ºС

# Колесный погрузчик WA420-3

Эксплуатационная масса                                             18 230 кг

Двигатель                                                                      KOMATSU S6D114

Мощность двигателя                                                    167 кВт/ 224 л.с.

Объем двигателя                                                           8,27 л

Объем ковша                                                                3,5 м.куб

Усилие отрыва                                                              19940 кг.

Ширина ковша                                                               3065 мм.

Высота разгрузки                                                          3000 мм.

Длина                                                                             8315 мм

Высота                                                                           3340 мм

Температурное исполнение                                        -30… +40 ºС

# Колесный погрузчик WA470-3

Эксплуатационная масса                                               21 640 кг

Двигатель                                                                       KOMATSU SA6D125E-2

Мощность двигателя                                                     194 кВт/ 260 л.с.

Объем двигателя                                                           11.04 л

Объем ковша                                                                 3,9 м.куб

Усилие отрыва                                                               21000 кг.

Ширина ковша                                                                3200 мм.

Высота разгрузки                                                           3065 мм.

Вылет при max высоте разгрузки                                1280 мм

Длина                                                                              8810 мм

Высота                                                                            3490 мм

Температурное исполнение                                        -30… +40 ºС

# Колесный экскаватор с обратной лопатой PW160-7

- эксплуатационная масса 				16,860 кг

- двигатель 						Komatsu SAA4D102E-121 л.с.

# - вместимость ковша (по SAE)  			0,64 м3

- длина стрелы 					 5,3м

- длина рукояти  					2,5м

- макс. глубина копания 				5 420 мм

- макс. высота  копания				 8 930 мм;

- скорость поворота 11,5 об мин

- макс. скорость хода 35 км/ч;

- штатная гидроразводка под гидромолот

# Колесный экскаватор с обратной лопатой PW180-7

- эксплуатационная масса 			 18 630 кг

- двигатель					 Komatsu SAA6D102E –121/146 л.с

# - вместимость ковша (по SAE)  		 0,75м3

- длина стрелы 				 5,3м

- длина рукояти  	 			2,9 м

- макс. глубина копания 			 5 966 мм;

- макс. высота  копания 			8 730 мм;

- скорость поворота 11,5об/мин

- макс. скорость хода 35км/ч;

- штатная гидроразводка под гидромолот

# Трубоукладчик KOMATSU  D85С-21

| эксплуатационная масса | 30 050 кг |
| --- | --- |
| двигатель KOMATSU SA6D140 мощность | 225 л.с. |
| Максимальная грузоподъемность | 41 000кг |
| Длина стрелы | 5 500 мм |
| Температурная спецификация | -50…+40 ºС |
| Трубоукладчик KOMATSU D155С-1 эксплуатационная масса 45 800 кг двигатель KOMATSU SA6D140 мощность 320 л.с. Максимальная грузоподъемность 70 000кг Длина стрелы 6 200 мм Температурная спецификация -50…+40 ºС |

# Трубоукладчик KOMATSU  D355С-3

| эксплуатационная масса | 59 550 кг |
| --- | --- |
| двигатель KOMATSU SA6D140 мощность | 360 л.с. |
| Максимальная грузоподъемность | 92 000кг |
| Длина стрелы | 7 300 мм |
| Температурная спецификация | -50…+40 ºС |

Мы располагаем совместной сервисной службой и осуществляем весь спектр сервисного обслуживания, а именно: предпродажную подготовку техники, гарантийный и послегарантийный ремонты, поставку запасных частей и расходных материалов со склада в Москве и под заказ.

Техника KOMATSU – это традиционно высокое качество, а в сочетании низкими эксплуатационными расходами делают ее незаменимой для эксплуатации в российских условиях. Вся продукция сертифицирована ГОСТЕХНАДЗОРОМ России и соответствует ГОСТам РФ.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,

ООО «Бау-Ойл-Ресурс»

Синицын Андрей

моб. +7 (902) 60000-81
офис: +7 (351) 354-41-15